Ausschreibungstexte

AGS-Sockelleistenprofile

Sockelleistenprofil Typ Light 60 Massivbau, geeignet für Sockelleisten aus Holz für eine Putztiefe von 15 mm

Lieferung und Montage des Unterputz-Hohlkammerprofils in Aluminium für die Aufnahme der flächenbündigen Sockelleiste, 
inklusiv den dazugehörenden steckbaren Eckprofilen für Innen- und Aussenwinkel mit Verbindungsstücken zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile. Die vorgebohrten und mit Schutzfolie versehenen Profile werden mit geeignetem Montagekleber absolut waagrecht und horizontal auf dem Mauerwerk bzw. am Unterbau befestigt und fest verschraubt. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäss Absprache mit der Bauleitung.

Sockelleistenprofil Typ Light 60 Trockenbau, geeignet für Sockelleisten aus Holz

für Gipskartonplatten von 12,5 mm

Lieferung und Montage des Unterputz-Hohlkammerprofils in Aluminium für die Aufnahme der flächenbündigen Sockelleiste, 
inklusiv den dazugehörenden steckbaren Eckprofilen für Innen- und Aussenwinkel mit Verbindungsstücken zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile. Die vorgebohrten und mit Schutzfolie versehenen Profile werden mit geeignetem Montagekleber absolut waagrecht und horizontal auf dem Mauerwerk bzw. am Unterbau befestigt und fest verschraubt. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäss Absprache mit der Bauleitung.

Sockelleistenprofil Typ C 70 Massivbau, geeignet für  Fliesen/Klinker/Naturstein für eine Putztiefe von 15 mm

Lieferung und Montage des Unterputz-Hohlkammerprofils in Aluminium für die Aufnahme der flächenbündige Sockelleiste, inklusiv den dazugehörenden steckbaren Eckprofilen für Innen- und Aussenwinkeln mit Verbindungsstücken zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile. Die vorgebohrten und mit Schutzfolie versehen Profile werden mit geeignetem Montagekleber absolut waagrecht und horizontal auf dem Mauerwerk bzw. am Unterbau befestigt und fest verschraubt. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäss Absprache mit der Bauleitung.

Sockelleistenprofil Typ C 70 Trockenbau, geeignet für  Fliesen/Klinker/Naturstein

für Gipskartonplatten von 12,5 mm

Lieferung und Montage des Unterputz-Hohlkammerprofils in Aluminium für die Aufnahme der flächenbündigen Sockelleiste, inklusiv den dazugehörenden steckbaren Eckprofilen für Innen- und Aussenwinkel mit Verbindungsstücken zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile. Die vorgebohrten und mit Schutzfolie versehenen Profile werden mit geeignetem Montagekleber absolut waagrecht und horizontal auf dem Mauerwerk bzw. am Unterbau befestigt und fest verschraubt. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäss Absprache mit der Bauleitung.

Typ Light 60 und C 70

Firma AGS-systems www.ags-systems.com oder gleichwertiges.

Vertriebspartner für die Schweiz ist die Rudolf Geiser AG, Langenthal, www.gela.ch